十环函〔2022〕127号

关于湖北犇超再生资源有限公司

铝灰及铝屑再生循环利用项目环境影响报告书的批复

湖北犇超再生资源有限公司：

你公司报送的《铝灰及铝屑再生循环利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、湖北犇超再生资源有限公司位于十堰市西城开发区循环经济产业园，占地面积25.26亩，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库，配套建设废铝灰处理生产线、铝屑再生生产线，以及配套的办公设施、附属设施等。项目拟开展铝灰及铝屑回收、深加工、综合利用，设计年回收处置铝灰1.3万吨、铝屑1.7万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资350万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流、中水回用”原则建设厂区排水系统。地面冲洗废水、设备清洗废水、化验室污水等生产废水经收集后回用于生产工序不外排；初期雨水应经初期雨水池收集后用于生产工序不外排，后期雨水排入雨水沟渠；生活污水经化粪池处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后排入市政污水管网，最终进入西部污水处理厂处理。

（二）项目生产过程中产生的废气主要为铝灰潮解氨气、水浸脱氮氨气、投料颗粒物（粉尘）、盐酸储罐呼吸氯化氢、提铝球磨筛分、铝块压块加工颗粒物（粉尘）、燃气锅炉燃烧烟气及食堂油烟。

铝灰潮解氨气、水浸脱氮氨气、投料颗粒物（粉尘）、盐酸储罐大呼吸产生的氯化氢采用“负压收集+板式酸洗喷淋塔+26m排气筒（DA001）”。氯化氢、颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限制要求；氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准限制要求。

提铝球磨筛分、铝块压块加工颗粒物（粉尘）采用“集气罩+袋式除尘器+26m排气筒（DA003）”，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限制要求。

燃气锅炉燃烧烟气采取“低氮燃烧技术+24m排气筒（DA004）”废气治理措施，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准。

食堂油烟采取 “集气罩+油烟净化器+烟道引至楼顶排放（DA005）”废气治理措施，油烟排放须满足《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限制要求。

项目采取无组织排放管控措施，厂界无组织排放TSP、氯化氢须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限制要求，氨气、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准限制要求。

（三）应选用低噪声设备，合理布局车间内的高噪声设备，并采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物应委托有资质单位收集处置。铝灰属危险废物，其收集利用处置过程须严格遵守《国家危险废物名录(2021年版) 》相关要求。

（五）对排污口进行规范化设计，按要求制定监测计划，明确监测任务，对污染物进行跟踪监控。

（六）项目应建立健全环境管理和环境风险防范制度，编制环境风险应急预案并按规定备案，并做好与周围区域、单位的应急联动，妥善处置环境风险，避免环境风险事故引发环境污染。

四、项目实施后，主要污染物年排放总量控制指标：颗粒物0.298吨、二氧化硫0.025吨、氮氧化物0.044吨。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、十堰市生态环境局张湾分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、项目涉及产业政策、规划、土地、安全、水利、质监、经信、消防、卫生等方面的内容，以相应主管部门批复意见为准。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年8月2日

抄送:十堰市生态环境局张湾分局、十堰市生态环境保护综合执法支队、湖北浩淼环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2022年8月2日印