十环函〔2022〕131号

关于隆润工贸废铁、废铸造砂回收项目

环境影响报告表的批复

十堰市隆润工贸有限公司：

你公司报送的《隆润工贸废铁、废铸造砂回收项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市张湾区西城开发区西城路91号，租赁十堰市高强水泥有限公司闲置厂房，占地面积1600平方米。项目主要生产工艺为废铁剪切、打包；铸造砂筛分、清洗等，设计年回收废铸造砂1000吨、废铁2000吨。项目总投资160万元，其中环保投资16万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目运行过程中，生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入西部污水处理厂处理；废铸造砂清洗用水循环使用不外排，无其他生产废水产生和外排。

（二）项目废铁剪切、打包，铸造砂筛分、清洗、物料装卸堆存均在密闭车间内进行。铸造砂筛分粉尘经布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）高空排放。

车间应加强废气无组织排放管理，对生产场所进行全封闭。废铁打包车间进行通风降尘，铸造砂清洗车间进行围挡、覆盖，投料口进行封闭，并定期进行清理收集。

颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织、无组织排放相关标准限值要求。

（三）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物应委托有资质单位收集处置。

四、项目实施后，主要污染物年排放总量控制指标核定为：颗粒物0.86吨。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。目前项目已建成，请你单位按照竣工环境保护验收的有关规定，在完善各项污染防治措施后，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、十堰市生态环境局张湾分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十堰市生态环境局

2022年8月26日

抄送：十堰市生态环境局张湾分局、十堰科源环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2022年8月26日印