十环函〔2022〕99号

关于东风（十堰）环保工程有限公司

十堰市餐厨垃圾余气发电项目环境影响报告表的批复

东风（十堰）环保工程有限公司：

你单位报送的《十堰市餐厨垃圾余气发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市张湾区西城开发区郭家湾村现有餐厨垃圾处置厂内，本项目不涉及新增用地，拟建于原设计的发电机房内。项目拟对现有餐厨垃圾无害化处置的沼气进行余气利用，设计建设装机容量为600kW沼气发电系统，所发电量优先供企业自用，余电上网。主要建设内容包括发电机组、沼气零压力调节阀组，配套建设烟气排放系统和烟气脱硝系统。项目总投资1350万元，其中环保投资100万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）新增生活污水依托厂内原有化粪池处理，在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级相关标准限值后，排入市政污水管网，最终进入西部污水处理厂处理。

（二）项目营运期内产生的废气主要为沼气发电机组产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，通过SCR脱硝工艺＋25m排气筒排放。沼气发电机组产生的氮氧化物、颗粒物和二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准相关标准限值要求。

（三）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物应委托有资质单位收集处置。

（五）落实环境风险防范措施，加强沼气储存和利用过程中的风险防范，建立风险联动机制，制定突发环境事件应急预案。建立应急联动机制，定期开展环境风险应急防范预案演练，防止各类环境风险事故发生，避免对周围环境及居民产生影响。

四、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

六、十堰市生态环境保护综合执法支队负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

七、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

八、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

九、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年6月14日

抄送:市生态环境保护综合执法支队、湖北尚元环境技术有限公司

十堰市生态环境局 2022年6月14日印