十环函〔2022〕111号

关于深圳东风（十堰）汽车有限公司智能环卫专用车

改装生产工厂项目环境影响报告表的批复

深圳东风（十堰）汽车有限公司：

你单位报送的《智能环卫专用车改装生产工厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市茅箭区鸳鸯乡东益大道6号，租用十堰市宏投置业有限公司闲置厂房，建筑面积41992.64平方米。新建智能焊装线1条、涂装线1条、总装线1条，将自制的上装系统（水罐、副车架、封头等）和外购的底盘、水泵、管路、雾炮机等成品零部件装配成品智能环卫车，设计年生产环卫专用车5000台。项目总投资3500万元，其中环保投资约120万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最终进入泗河污水处理厂处理。焊接罐体气密测试使用的少量肥皂水蒸发损耗不定期添加，无废水排放。

（二）副车架焊接机器人、机器人焊接工作站等大型焊接设备自带焊接烟尘收集处理设施，焊接烟尘采取负压收集、滤芯除尘处理，滤过气体为车间无组织排放；平板对接焊、内缝含、补焊工位采用手工弧焊机，配套移动式焊接烟尘处理器收集处理焊接烟尘，滤过气体为车间无组织排放。

抛丸机设备自带“沉降室+旋风除尘+脉冲滤筒除尘”三级除尘系统，抛丸废气经15m排气筒（DA001）有组织排放；喷粉室自带“旋风+滤芯”粉末回收系统，处理后废气经15m排气筒（DA002）有组织排放。塑粉固化废气、调漆间废气、喷漆废气、流平烘干废气分别经各处理室封闭式负压收集，采取“活性炭吸附/解析+催化燃烧”处理，经15m排气筒（DA003）排放。各处理室未能完全收集的废气主要为车间无组织排放。食堂油烟采用高效静电油烟净化器处理，经专用管道引至楼顶排放。

焊接烟尘经处理后车间无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值要求；抛丸粉尘、喷粉粉尘处理后有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值要求；涂装废气排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准限值要求；NMHC排放须满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）“专用车”相关标准限值要求。厂界无组织排放的NMHC须满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB42/1539-2019）相关限值要求。食堂油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值要求。

（三）应选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，并采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）分类收集、回收处理；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单规范要求建设危废暂存间贮存,并交由有相应资质的单位安全处置。

四、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量控制指标核定为：颗粒物1.08吨，二氧化硫0.118吨，氮氧化物0.552吨，非甲烷总烃0.109吨。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、十堰市生态环境局茅箭分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年7月7日

抄送:十堰市生态环境局茅箭分局、湖北泓毅环保技术有限公司

十堰市生态环境局 2022年7月7日印